## Slide 2
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
Arduino란?
Arduino의 하드웨어
Arduino의 소프트웨어
Arduino IDE 준비하기
Arduino IDE 사용하기
스케치의 기본 구성
전압, 전류, 저항
브레드 보드
Arduino UNO Starter kit
시작
1

## Slide 3
1.1
Arduino란?
제어시스템
Firmware
Hardware
어셈블리어
주문형하드웨어
C 언어
범용하드웨어
Arduino
접근성이 낮고 알고리즘 구현이 제한적임
인간의 언어와 유사하고 다양한 알고리즘 구현이 용이함
전문지식 요구
대량생산에 적합
안정성/표준화 문제
필요한 주변 부품은
설계 해야 함
시작
1

## Slide 4
2005년 Italy의 Massimo Banzi & David Cuatielles에 의해 개발
1.1
Arduino란?
시작
1
예술가
취미생활
학생
전자공학
교육
누구나 쉽게
사용 가능한
제어장치
오픈소스
하드웨어
GSM Wifi Ethernet
Motor drive
등의 쉴드 제공
다양한
라이브러리
LabView
MATLAB
AVR Studio
범용
하드웨어의
표준

## Slide 5
1.2
Arduino의 하드웨어
시작
1
Arduino Board
Shield (통신모듈)

## Slide 6
1.2
Arduino의 하드웨어
시작
1
Arduino UNO R3
13 Pin LED
Serial RX/TX
LED
Power LED
∙ ATmega328 microcontroller
∙ Input voltage: 7~12V
∙ 14 Digital I/O Pins (6 PWM outputs)
∙ 6 Analog Inputs
∙ 32KB Flash Memory
∙ 16Mhz Clock Speed

## Slide 7
1.2
Arduino의 하드웨어
시작
1
Arduino MEGA 2560
∙ ATmega2560 microcontroller
∙ Input voltage: 7~12V
∙ 54 Digital I/O Pins (6 PWM outputs)
∙ 16 Analog Inputs
∙ 4 UARTs
∙ 256KB Flash Memory
∙ 16Mhz Clock Speed

## Slide 8
1.2
Arduino의 하드웨어
시작
1
Arduino Pro NANO
∙ ATmega168/328 microcontroller
∙ Input voltage: 7~12V
∙ 14 Digital I/O Pins (6 PWM outputs)
∙ 8 Analog Inputs
∙ 16KB Flash Memory
∙ 16Mhz Clock Speed

## Slide 9
1.3
Arduino의 소프트웨어
시작
1
스크래치
MIT에서 만든 그래픽 언어
교육용, 알고리즘 구현에 제한적
C 언어
모든 컴퓨터 시스템에서 사용할 수 있는 프로그래밍 언

## Slide 10
1.4
Arduino IDE 준비하기
시작
1
Arduino IDE
준비하기
14 ~ 16 페이지의 Step1 ~ Step9를
참고하여 Arduino IDE를 설치해 보자.

## Slide 11
1.5
Arduino IDE 사용하기
시작
1
파일명: 파일명은 새 파일을 생성시키면 우선 오늘의 날짜로 표시된다. 이후에 저장 버튼을 누를 때 재설정할 수 있다.
컴파일: 작성한 스케치를 Arduino가 인식할 수 있는 언어로 변경해준다. 단순히 스케치의 오류를 확인하거나 Arduino에 업로드할 필요가 없을 때 컴파일만 실행시킨다.
컴파일 및 업로드: 컴파일과 Arduino로의 업로드를 연속적으로 수행한다. 컴파일에서 에러가 없으면 자동으로 업로드된다.
새 스케치: 새로운 스케치를 작성한다. 기존의 편집 창은 유지한 채 새로운 창이 열린다.
기존 스케치 열기: 저장되어 있던 스케치 파일을 연다.
스케치 저장: 현재의 스케치를 저장한다.
시리얼 모니터: 시리얼 통신 상태를 볼 수 있는 창을 연다. Windows의 하이퍼터미널과 유사하다.
편집 창: 스케치를 작성하고 편집한다.
텍스트 콘솔: Arduino의 상태 및 에러 메시지를 출력한다.

## Slide 12
1.6
스케치의 기본 구성
시작
1
주석: 스케치의 이름, 목적, 제작자, 제작일, 갱신일, 갱신 내용 등의 정보를 적는다. 특히 갱신일과 갱신한 내용은 프로그램을 작성하는 데 있어서 매우 중요한 일이므로 항상 정확히 기재하는 습관을 들이자.
변수, 상수 라이브러리 등의 정의: 스케치에서 사용할 전역 변수, 상수, 라이브러리 등 사전 설정이 필요한 것들을 정의한다.
설정 루틴 (setup): 설정루틴에서는 각 핀의 인풋과 아웃풋 및 시리얼 통신 등을 설정해준다. Arduino가 동작할 때 최초 한 번만 실행하여야 하는 명령어를 넣기도 한다.
반복 루틴 (loop): 무한 반복되는 루틴으로 C언어의 ‘main( )’ 함수와 동일한 기능을 한다. 동작에 관한 스케치는 이 부분에서 작성한다.

## Slide 13
1.6
스케치의 기본 구성
시작
1
‘스케치->라이브러리포함하기->라이브러리관리’ 메뉴로 가면 그림1.11과 같이 라이브러리를 관리할 수 있는 메뉴로 들어갈 수 있다. 예제에 필요한 라이브러리는 이곳에서 간편하게 받아 사용할 수 있다.

## Slide 14
1.7
전압, 전류, 저항
시작
1
전압
[V]
전위가 높은 쪽과 낮은 쪽의 차이
1쿨롱(coulomb: 전하의 단위)의 전하 갖고있는 에너지
Arduino에서는 직류 3.3[V]와 5[V]를 지원
전류
[A]
1초당 1쿨롱의 전하가 단위 면적을 통과했을 때를 1[A]로 정의
Arduino에서는 1/1000[A] 단위인 [mA]를 사용
저항
[Ω]
전류의 흐름을 방해하는 정도를 나타냄
색 띠나 숫자로 값을 표시
Arduino에서는 칩 (chip) 형태의 저항이 사용

## Slide 15
1.8
브레드 보드
시작
1
시제품 제작이나 실험용 와이어를 보드에 꽂아 사용
빨간색 묶음 홀끼리 내부회로가 연결되어 있음
내부 결선