## Slide 3: DC 모터
DC 모터
  가장 먼저 만들어진 모터
  VCC와 GND의 2개 연결선 만을 가짐
  연결 순서에 따라 정회전과 역회전이 결정
  PWM 신호로 속도 조절 가능

## Slide 4: DC 모터
문제점
  결선 후에는 정회전과 역회전을 선택할 수 없음
  별도의 H 브리지 회로 필요
  많은 전력이 필요하므로 데이터 핀 출력으로 제어 어려움
  전용 전원 필요
  전용 모터 드라이버 칩을 통해 DC 모터 제어
  L293D 모터 드라이버 칩

## Slide 5: H 브리지 회로
스위치 조작에 따라 인가되는 전원 방향을 선택

## Slide 6: L293D 모터 드라이버

## Slide 7: L293D 모터 드라이버
기능
  2개의 모터 연결 가능
  정회전 및 역회전 선택
  속도 제어 : PWM 출력이 가능한 핀 사용
  모터 전용의 별도 전원 제어
3개의 제어선
  Enable : 모터 활성화
  PWMs : 속도 제어
  DIR : 방향 제어

## Slide 8: 모터 드라이버 및 모터 연결

## Slide 9: 모터 드라이버 및 모터 연결

## Slide 10: 모터 드라이버 및 모터 연결

## Slide 11: 스케치 14-1 : 정회전 & 역회전

## Slide 12: 스케치 14-2 : 속도 조절

## Slide 13: 모터와 버튼 연결

## Slide 14: 스케치 14-3 : 버튼으로 회전 방향 제어

## Slide 15: 모터와 가변저항 연결

## Slide 16: 스케치 14-4 : 가변저항으로 속도 제어

## Slide 17: 맺는말
DC 모터
  장점
  오랜 역사, 저렴한 가격
  간단한 연결과 간단한 제어 방식
  단점 : 모터 드라이버 칩의 필요성
  회전 방향 제어를 위한 별도의 회로 필요
  전용 전원 공급을 위한 별도의 회로 필요

## Slide 18: 맺는말
제어 방식 :모터 드라이버 칩을 사용하는 경우
  회전 방향 제어를 위한 제어선 : ON/OFF
  속도 제어를 위한 제어선 : PWM